Приложение №2  к решению Совета народных депутатов городского поселения – город Семилуки

от 08.12.2016 года № 77

Индекс зоны О 4.

Зона средних специальных учебных заведений.

| № | Тип регламента | Содержание регламента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| 1. | Основные виды разрешенного использования. | - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения. - Общежития, связанные с учебными заведениями. - Учебные полигоны, хозяйственные участки, производственные базы и мастерские учебных заведений. - Физкультурно-оздоровительные комплексы. - Клубные помещения многофункционального назначения: библиотеки, архивы, информационные центры. - Предприятия общественного питания. - Магазины товаров первой необходимости. - Аптеки, пункты оказания первой медицинской помощи. - Зеленые насаждения. |
| 2. | Вспомогательные виды разрешенного использования. | Сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств. Объекты пожарной охраны. |
| 3. | Условно разрешенные виды использования. | Жилые дома для педагогического и обслуживающего персонала. Киоски, временные павильоны розничной торговли. |
| 4. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Минимальный - 1,5 га |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений | 6м |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | 4 этажа |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 50% |
| 5. | Архитектурно-строительные требования |
|  | - Минимальное расстояние от зданий, строений, сооружений до границ земельного участка по фасаду - 5 м. - До границ смежных земельных участков - 6 м. при условии соблюдения соответствующих бытовых, санитарных и пожарных разрывов. - Минимальный коэффициент (процент) озеленения земельного участка - 0,2 (20 %). |
| Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| 6. | Санитарно-гигиенические и экологические требования | Санитарная очистка территории и централизованное канализование. - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования не допускается размещать на территориях санитарно-защитных зон. |
| 7. | Защита от опасных природных процессов. | Организация отвода поверхностных вод по лоткам проездов к дождеприемникам, установленным в пониженных местах и вдоль улиц. При возведении капитальных зданий проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий. |