Приложение № 4 к решению Совета народных депутатов городского поселения – город Семилуки  от 08.12.2016 года № 77

Индекс зоны ИС 2.

Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры.

| № | Тип регламента | Содержание регламента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| 1. | Основные виды разрешенного использования. | Головные сооружения инженерной инфраструктуры (эл. подстанции, котельные, газораспределительные станции, источники водоснабжения, очистные сооружения), Башни и антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. |
| 2. | Вспомогательные виды разрешенного использования. | Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей. Площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей. Зеленые насаждения. Объекты складского назначения IV-V класса вредности. Гаражи и стоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей. |
| 3. | Условно разрешенные виды использования. | Промышленные предприятия. |
| 4. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Минимальный - 0,1 га |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений | 1 м |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | 18 м |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 80% |
| 5. | Архитектурно-строительные требования |
|  | От стен зданий и сооружений до границ земельного участка и проездов должны быть не менее 5 м. |
| Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| 6. | Санитарно-гигиенические и экологические требования | На территории первого пояса зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения не допускается: -посадка высокоствольных деревьев; - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - применение ядохимикатов и удобрений. На территории первого пояса зон санитарной охраны (ЗСО) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. Режим использования территории в границах второго и третьего пояса ЗСО: На территории второго и третьего поясов ЗСО запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области, выданного с учетом заключения Управления Росприроднадзора по Воронежской области. Также в пределах второго пояса ЗСО не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод. |
| 7. | Защита от опасных природных процессов. | Организация отвода поверхностных вод по лоткам проездов к дождеприемникам, установленным в пониженных местах и вдоль улиц. При возведении капитальных зданий проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий. |