Приложение к решению

решению Совета народных депутатов

городского поселения – город Семилуки

от 27.12.2017 г. № 144

ПРОГРАММА

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области

на 2017-2025 годы

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………………………... | 3 |
| 1. Паспорт программы ………………………………………………………..................... | 7 |
| 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования…...………………………………………………………... | 10 |
| 2.1. Краткая характеристика муниципального образования…….……………………. | 10 |
| 2.2. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения муниципального образования…………………………………………………………….. | 11 |
| 2.2.1. Теплоснабжение ………………………………………………………………….. | 11 |
| 2.2.2. Водоснабжение …………………………………………………………………… | 12 |
| 2.2.3. Водоотведение ……………………………………………………………………. | 13 |
| 2.2.4. Электроснабжение ……………………………………………………………….. | 14 |
| 2.2.5. Газоснабжение…………………………………………………………………….. | 15 |
| 2.2.6. Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов…….. | 16 |
| 3. Перспективы развития городского округа и прогноз спроса на коммунальные услуги………………………………………………………………………………………. | 18 |
| 3.1. Общие положения генерального плана городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области | 18 |
| 3.2. Прогноз спроса на коммунальные услуги………………………………………… | 24 |
| 3.2.1. Теплоснабжение ………………………………………………………………….. | 24 |
| 3.2.2. Водоснабжение …………………………………………………………………… | 25 |
| 3.2.3. Водоотведение ……………………………………………………………………. | 26 |
| 3.2.4. Электроснабжение ……………………………………………………………….. | 28 |
| 3.2.5. Газоснабжение…………………………………………………………………….. | 32 |
| 3.2.6. Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов…….. | 33 |
| 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры ……………………. | 34 |
| 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей …………………………………………………………………………..….… | 36 |
| 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения ………. | 43 |
| 6.1. Объемы и источники инвестиций………………………………………………….. | 43 |
| 6.2. Краткое описание форм организации проектов…………………………………… | 46 |
| 6.3 Прогноз расходов населения на коммунальные услуги …………………………... | 48 |
| 7. Управление программой …………………………………………………….. | 49 |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области на 2017-2025 годы (далее именуется – Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона №210-ФЗ от 30 декабря 2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона №131-ФЗ от 06 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генерального плана муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за органами местного самоуправления. На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Логика разработки Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей муниципального образования.

В Программе определены основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области. В соответствии с требованиями Постановления правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Программа рассматривается на длительном временном интервале (до 2025 года).

Целью Программы является обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующих установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышения качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов на период до 2025 года.

Задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- перспективное планирование развития коммунальных систем;

- разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Мероприятия Программы направлены на улучшение параметров сбалансированности структуры коммунальной системы, повышение ее надежности, энергетической и экономической эффективности, качества услуг, доступность услуг.

В Программе представлена характеристика состояния основных коммунальных систем и отмечены основные проблемы, влияющие на качество, надежность и экологическую безопасность оказываемых потребителям коммунальных услуг. Выявленные проблемы требуют принятия срочных мер по их устранению и минимизации рисков возникновения аварий и неблагоприятных экологических последствий эксплуатации изношенных и часто не отвечающих требованиям безопасности основных фондов ЖКХ.

Данная Программа является руководящим документом для разработки инвестиционных программ в целях строительства и модернизации систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области.

В настоящей Программе используются следующие основные понятия и термины:

1) системы коммунальной инфраструктуры - совокупность производственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов, линий электропередачи и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, расположенных (полностью или частично) в границах территорий муниципальных образований и предназначенных для нужд потребителей этих муниципальных образований;

2) объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, - объекты, непосредственно используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

3) производственная программа организации коммунального комплекса - программа деятельности указанной организации по обеспечению производства ею товаров (оказания услуг) в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая включает мероприятия по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры и (или) объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (далее также - производственная программа);

4) инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа);

5) тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса - ценовые ставки, по которым осуществляются расчеты с организациями коммунального комплекса за производимые ими товары (оказываемые услуги) и которые включаются в цену (тариф) для потребителей, без учета надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

6) надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг в электро-, газо-, тепло-, водоснабжении и водоотведении, а также утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей на территории муниципального образования.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральным законом от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 г. № 464 «Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения»;

- постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 г. № 857 «Об особенностях применения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

- указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 г. № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 10.07.2007 г. № 45, содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса;

- Уставом городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области;

- Генеральным планом городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области.

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области на 2017-2025 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Устав городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области; - Генеральный план городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области. |
| Заказчик программы | Администрация городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области Адрес: 396901, г. Семилуки, Семилукский район, Воронежская область, ул. Ленина, 11 |
| Разработчик программы | Администрация городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области Адрес: 396901, г. Семилуки, Семилукский район, Воронежская область, ул. Ленина, 11 |
| Цель программы | Программа должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов на период до 2025 года. |
| Задачи программы | инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; перспективное планирование развития коммунальных систем; разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры, повышение ее энергоэффективности и надежности; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; повышение качества коммунальных услуг; улучшение экологической ситуации на территории городского округа. |
| Важнейшие целевые показатели программы | -надежность (бесперебойность) снабжения потребителей предоставляемыми услугами электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов; -сбалансированность систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения; -доступность услуг электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения; - эффективность деятельности обслуживающих компаний; - обеспечение экологических требований. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017-2025 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы | Потребность в финансировании составляет 88 млн.рублей за счет средств областного и местных бюджетов, в том числе: -областной бюджет 80 млн.рублей; - местный бюджет 8 млн.рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2025 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования

2.1. Краткая характеристика муниципального образования

Полное наименование муниципального образования: городское поселение – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области. Город Семилуки образован 18 ноября 1954 года на основании Указов Президиума Верховного Совета РСФСР № 731/13 и № 74/60 от 01.02.1963 года.

Законом Воронежской области от 02.12.2004 года № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Семилукского муниципального  района» город Семилуки наделен статусом городского поселения.

Границы территории городского поселения – город Семилуки установлены законом Воронежской области от 02.12.2004 года №88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Семилукского муниципального района».

Административным центром городского поселения является  город Семилуки.

Городское поселение – город Семилуки – административный центр Семилукского муниципального района Воронежской области, расположен на правом берегу р. Дон в непосредственной близости от областного центра г. Воронеж.

По южной границе городского поселения проходит автомагистраль федерального значения Воронеж - Курск. По территории города с востока на запад проходит железная дорога Воронеж – Курск - Киев. По восточной границе городского поселения с севера на юг протекает р. Дон.

Образование поселения относится к 20-м годам прошлого столетия, когда на базе залежей высококачественных огнеупорных глин был построен огнеупорный завод с жилым поселком при нем. В 1954 году рабочему поселку был определен статус – города Семилуки районного подчинения.

Городское поселение – город Семилуки на карте Воронежской области

Выгодное экономико-географическое положение, накопленный экономико-производственный потенциал, оптимальное сочетание природно-климатических и ландшафтных факторов – создают благоприятные возможности для дальнейшего градостроительного развития поселения.

Территория городского поселения граничит на севере – с Семилукским сельским поселением; на юге – с Девицким сельским поселением.

Современная планировочная ситуация городского поселения – город Семилуки сформировалась на основе ряда факторов:

- географического положения поселения;

- природных условий и ресурсов;

- хозяйственной деятельности;

- исторически сложившейся системы расселения.

2.2. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения муниципального образования

Решение вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства является одним из важнейших вопросов местного значения в обеспечении жителям городского поселения достойных условий жизнедеятельности.

2.2.1. Теплоснабжение

Система теплоснабжения Муниципального теплоэнергетического комплекса г. Семилуки состоит из 6 котельных общей мощностью 53 Гкал/час. Обслуживающей организацией является ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж». Подключенная тепловая нагрузка потребителей составляет 37,9 Гкал/час, в том числе на горячее водоснабжение 3 Гкал/час. Годовой полезный отпуск составляет 84,2 тысячи Гкал. Общая протяженность тепловых сетей 25,9 км в 2- х трубном исчислении. Трубопроводы тепловых сетей из стальных трубопроводов проложены в непроходных железобетонных каналах.

Трубопроводы горячего водоснабжения так же проложены в непроходных железобетонных каналах, материал трубопроводов – Ду 100 мм. Глубина залегания трубопроводов составляет от 1,5 до 3-х метров от уровня земли. Обеспеченность приборами учета тепловой энергии составляет порядка 30%

В котельной №1 по ул. Ленина, 5/1 установлены 1 котел «Шухова- Берлина» (1953 г.в.), 1 котел «Петре-Доре» (1961 г.в.) и 2 котла «Бобкок-Вильнокс» (1958 г.в.). КПД данных котлоагрегатов составляет 72-73% Насосное оборудование российского производства (насосные агрегаты Д320/50). В котельной установлена система химической очистки воды - Na катионирование. Здание котельной требует проведение экспертизы с последующим выполнением разработанных мероприятии. Режим работы котельной – сезонный.

В котельной №2 по ул. 9 Января, 1/1 установлен 1 котел «Шухова-Сарафе» (1946 г.в.). КПД данного котлоагрегата составляет 63%. Котельная работает только на осуществление горячего водоснабжения одного общежития. Режим работы котельной - круглогодичный.

В котельной №3 по ул. Крупской, 35/1 установлены 2 котла «Штейн-Мюллер» (1967 г.в.) и 2 котла «Бобкок-Вильнокс» (1957 г.в.). КПД данных котлоагрегатов составляет 74-78%. Насосное оборудование российского производства (насосные агрегаты Д320/50). В котельной установлена система химической очистки воды - Na катионирование. Здание котельной требует проведение экспертизы с последующим выполнением разработанных мероприятий. Режим работы сезонный.

В котельной №4 по ул. 25 лет Октября, 122/1 установлены 1 котел «Шухова-Бюрлина» (1984 г.в.) и 5 котлов «Надточия» (1985 и 1995 г.в.). Так же в котельной установлены 1 котел ДЕ 1/9 и 1 котел «Надточия» Данные котлы выведены из эксплуатации и находятся на консервации. КПД действующих котлоагрегатов составляет 74-78%. Насосное оборудование российского производства (насосные агрегаты Д320/50). На котельной осуществляется подогрев исходной воды для осуществления горячего водоснабжения потребителей. В котельной установлен теплообменный аппарат для нужд ГВС. В котельной установлена система химической очистки воды - Na катионирование. Здание котельной требует проведение экспертизы с последующим выполнением разработанных мероприятий. Режим работы котельной – круглогодичный.

В котельной №5 по пер. Заводской , 3 установлены 2 котла «Ланкоширский» (1962 г.в.), 1 котел ДКВР -2,5/13 (1967 г.в.), 1 котел ТВД 90/13 (1953 г. в.) и 1 котел ДКВ (1956 г.в.). КПД данных котлоагрегатов составляет 71- 74% Насосное оборудование российского производства (насосные агрегаты Д320/50) В котельной отсутствует система химической очистки. Здание котельной требует проведение экспертизы с последующим выполнением разработанных мероприятий. Режим работы котельной сезонный.

В котельной №6 по ул. Чапаева, 66 установлены 2 котла ТВГ-8М 1985 г. в.) и 1 котел КВГМ 7-56 (1998 г.в.). КПД котлоагрегатов составляет 88-90%. Насосное оборудование российского производства (насосные агрегаты Д320/50). На котельной осуществляется подогрев исходной воды для осуществления горячего водоснабжения потребителей. Нагрев происходит в кожухотрубных теплообменных аппаратах (внутренние трубки изготовлены из нержавеющей стали). В котельной установлена система химической очистки воды - Na катионирование. Режим работы котельной – круглогодичный.

Потребность в тепловой энергии на 2017 г. представлена в табл. 1.

Таблица 1 - Потребность в тепловой энергии по Семилукскому ЭУ на 2017 г.

| №№ | Наименование объекта | Адрес котельной | Площадь застройки, тыс.м3 | Расчетная численность жителей, чел. | Расчетная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | ул. Ленина, 5/1 | 144804,75 | 966 | 3,6 |
| 2 | Котельная №2 | ул. 9 Января, 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная №3 | ул. Крупской, 35/1 | 425375,37 | 4004 | 11,748 |
| 4 | Котельная №4 | ул. 25 лет Октября, 122/1 | 132759,61 | 1231 | 3,44 |
| 5 | Котельная №5 | пер. Заводской, 3 | 129657,75 | 1404 | 3,6 |
| 6 | Котельная №6 | ул. Чапаева, 66 | 665890,08 | 8090 | 14,5 |
|  | Итого: |  | 1498487,56 | 15695 | 36,888 |

2.2.2. Водоснабжение

Предприятием водоснабжения в городском поселении - город Семилуки является МУП «Водоканал Семилуки».

Водозабор ведется из 33 скважин расположенных на участках «Левобережный» и «Правобережный», «Березки», «Новый», «Старое», «Южный».

«Левобережный водозабор» – 13 скважин, насосы ЭЦВ 8-25-100 – 11шт; ЭЦВ 6-16-90 - 2шт; глубина скважин от 18 до 21 метра.

«Правобережный водозабор» - 10 скважин, насосы 6-10-140 – 1шт, 8-25-70 – 3 шт, 6-16-90 – 6шт глубина скважин от 18 до 60 метров.

Водозабор «СКСМ» - 5 скважин, насосы 6-16-110 3-шт.; 6-10-140 – 2шт.

Водозабор «Березки» - скважин 4 шт. насосы 6-10-140 4 шт.

Каждая скважина имеет павильон 4м. x 4м., обвязку узла распределения подачи воды для промывки и подачи воды в сборные водоводы. По сборным водоводам вода подается в 6 резервуаров накопителей с объемом до 9600 м3.

Качество воды подаваемой по двум водоводам в городскую разводящую сеть контролируется производственной лабораторией предприятия  расположенной в здании 2 станции первого подъема. Состояние материала обсадных труб удовлетворительное. Устья скважин оборудованы герметизатором.

Подача воды осуществляется с 3 станций второго подъема; станции 3-го подъема и насосной станции микрорайона «Южный»:

1) станция №1 второго подъема г. Семилуки ул. 25 лет Октября д.32

2.) станция № 2 второго подъема г. Семилуки ул. Донская д.32

3.) станция № 3 второго подъема г. Семилуки ул. 25 лет Октября д.138

4.) станция № 1 третьего подъема г. Семилуки ул. Чайковского д. 3е

5.) насосная станция микрорайона «Южный» ул. Петровская д.21

Вода от станций подается в разводящую сеть бесконтактно, в связи с этим дополнительная подготовка и очистка воды не требуется. Состояние станций и оборудования удовлетворительное, обслуживаются согласно графика ППР.

Водопроводная сеть общей протяженностью 89,4 км диаметром от 50 до 500 мм.

Доля населения, имеющая централизованное водоснабжение - 100%.

Тяжелое состояние водопроводных сетей города подтверждается числом аварий, связанных с разрушением трубопроводов в 2017 г.-130 аварий. Водопроводные сети города функционируют стабильно, услуга водоснабжения выполняется на 100%. Потеря воды при транспортировке составляет 39-40%.

Обеспеченность приборами учета - 80%.

Таблица 2 - Перспективная потребность в водоснабжении

| Показатели | Годы |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Водопотребление населением, м3/сут. | 4167,053 | 6167,053 | 6230 | 6350 |
| Водопотребление предприятиями и организациями, м3/сут. | 3590 | 3590 | 3600 | 3630 |
| Собственные нужды, м3/сут. | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Утечки (потери), % | 40 | 41 | 39 | 38 |
| Необходимый расчетный подъем, м3/сут. | 11865,85 | 13865,85 | 14000 | 14120 |
| Необходимый расчетный подъем, тыс.м3/год | 3613,1 | 5061 | 5100 | 5200 |

2.2.3. Водоотведение.

Система водоотведения городского поселения – город Семилуки представлена 2-мя КНС:

1) КНС №1 - г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д.6а - 1600 м.куб\час;

2) КНС №2 - г. Семилуки, ул. Транспортная, д.2/3 - 200 м.куб\час.

Протяженность сетей 28,7 км, из них требующие замены - 17,1 км (материалы: чугун, керамика,  ж/б, асбоцемент, НПВХ). Из них напорных канализационных коллекторов 0,5 км dy- 500-250мм ( материал сталь, чугун, асбоцемент) и самотечной канализационной сети от  dy- 100-400 мм по районам города (уличная, квартальная, внутриквартальная) протяженностью 11,7 км.

МУП «Водоканал» выполняет работы по сбору, транспортировке и передаче на очистные сооружения, сточных вод от населения и предприятий города, объем которых составляет от 90 до 100 тыс. м3/месяц.

Транспортировка и передача сточных вод осуществляется в городской округ город Воронеж на очистные сооружения ПАО «РВК Воронеж» по дюкеру через р. Дон диаметром 400 мм.

Обслуживание, большей части, домовладений частного сектора города и предприятий, не пользующихся услугами центральной канализационной сети, обеспечивается путем откачки и транспортировки сточных вод автотранспортом организации МУП «Водоканал Семилуки» с доставкой их в точки слива на сетях центральной канализационной сети, согласованные с администрацией города.

Контроль качества сточных вод, подаваемых на очистные сооружения, осуществляется отделом экологической службы МУП «Водоканал Семилуки». Исследование качества сточных вод осуществляется аккредитованной лабораторией филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах.

Динамическое оборудование и строительные части перекачивающих канализационных станций эксплуатируется от 30 и более лет. Обслуживание КНС осуществляет подразделение МУП «Водоканал Семилуки» - участок канализационных насосных станций, имеющий в своем составе аттестованный штат работников и механизации.

Обслуживание динамического оборудования осуществляется согласно разработанного и утвержденного по предприятию графика планово-предупредительного ремонта (ППР).

Контроль выполненных работ МУП «Водоканал» по сбору и транспортировке сточных вод осуществляется ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах.

Самотечные канализационные сети города находятся в эксплуатации от 20 до 70 лет, что сказывается на количестве аварий, затратах на их содержание и ликвидацию аварий, обслуживание которых осуществляется подразделениями МУП «Водоканал Семилуки». Участок канализационных сетей имеет в своем составе аттестованный штат работников и механизмы. Количество аварий на канализационных сетях – 689 за 2017 г.

Срок эксплуатации канализационных сетей города составляет свыше 30-70 лет, износ которых на 2014 год составлял 60%.

Камеры, колодцы и надстройки на самотечных и напорных сетях из-за длительной эксплуатации имеют большой износ и требуют капитального ремонта связанного с заменой железобетонных конструкций и заменой запорной арматуры.

Таблица 3 - Потребность в водоотведении:

| Показатели | 2017 год |
| --- | --- |
| Объем отведенных стоков, м3/сут. | 3312 |
| Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, м3/сут. | нет |
| Объем реализации услуг потребителям, м3/сут. | 3212 |

С 2017 по 2025 годы ожидается увеличение объема сточных вод до 5% в систему централизованного водоотведения, в связи с новыми застройками территорий города.

2.2.4. Электроснабжение.

Электроснабжение потребителей городского поселения – город Семилуки обеспечивает МРСК Центр Воронежэнерго, основной целью создания которого является оказание услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению, обеспечению работоспособности электрических сетей города.

Имущество – муниципальная собственность, закреплено за МРСК Центр Воронежэнерго на праве хозяйственного ведения согласно договору от 00.00.2015г.

Потребители электрической энергии МРСК Центр  Воронежэнерго получают электроснабжение от двух понижающих подстанций: ПС 110/35/6кВ №15 и ПС 35/6кВ №4. Передача электрической энергии до потребителей осуществляется по ВКЛ-6 кВ,№7;8;9;15;16.

Потребление электрической энергии потребителями осуществляется по следующим уровням напряжения:  ВВ, СН-1,СН-2, НН.

МРСК Центр Воронежэнерго является субъектом естественных монополий, деятельность которого осуществляется по регулируемым тарифам.

Предприятие обслуживает 266483,1 км  линий электропередач, в том числе:

- ВЛ, всего -152,9  км:

- ВЛ – 0,4- кВ- 124,7 км;

- ВЛ – 6 кВ- 25,3 км.

- КЛ, всего – 46,2 км:

- КЛ    6 кВ- 41,4 км;

- КЛ 0,4 кВ- 4,8 км.

- ТП, всего - 180 шт.

Самый ранний срок постройки ВЛ-6/0,4 кВ - 1930 г, самый поздний срок постройки ВЛ-6/0,4 кВ - 2017 г.

Из общего количества ЛЭП - 85,8% эксплуатируются более 40 лет и находятся в ветхом состоянии, что приводит к значительным потерям электроэнергии в сетях. Верхние и нижние части деревянных опор гнилые, происходит разрушение бетонного покрытия ж/б пристав и коррозия металлической арматуры. Провода по всей длине посечены и имеют многочисленные скрутки. Протяженность линий электропередач - 0,4 кВ в ряде мест значительно превышают нормативные расстояния между соседними подстанциями (норматив – 400 м, факт – до 880 м и более).

Причинами высокого износа сетей и подстанций является:

- отсутствие, начиная с 90-х годов, финансирования проведения реконструкции и строительства новых объектов электроснабжения города;

- объективный ежегодный естественный (в домовладениях) рост потребления электроэнергии.

Электропотребление в городском поселении – город Семилуки неуклонно растёт ежегодно в среднем до 4-5% при недостаточных объемах реконструкции и нового строительства линий электропередач и трансформаторных подстанций.

Таблица 4 - Перспективная потребность в электроснабжении:

| Показатели | Годы |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Прогноз спроса на электроэнергию, млрд кВт ч | 54,6 | 55,36 | 56,14 | 56,9 | 57,7 | 58,5 | 59,34 | 60,18 | 61,02 | 61,8 | 62,7 |

2.2.5. Газоснабжение

Газораспределительная система - имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям. Газораспределительная система обеспечивает подачу газа потребителям требуемых параметров газа и в необходимом объеме. Используются как одно- так и многоступенчатая сети газораспределения.

# В зоне эксплуатационной ответственности филиала ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в городском поселении – город Семилуки находятся газопроводы высокого 1 и 2 категории, среднего и низкого давления общей протяжённостью 1688405,9 п.м.

Техническое состояние сетей газоснабжения удовлетворительное. Для снижения аварийности на сетях газораспределения и сооружений на них, ежегодно проводится комплекс мероприятий, включающий в себя следующее:

- выполнения планов капитального и текущего ремонта газопроводов и сооружений на них.

-  выполнение планов реконструкции и модернизации.

- регламентные работы.

Обеспеченность приборами учета составляет 75%.

2.2.6. Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов.

Основными источниками образования твердых бытовых отходов на территории городского поселения – город Семилуки являются:

- постоянно проживающее население;

- учреждения культурно-бытового обслуживания;

- общественные здания;

- промышленные предприятия (бытовые отходы производственного и административного персонала и мусор от уборки помещений и территорий).

В настоящее время фактический учет ТКО производится на основе форм статистической отчетности: 1-ЖКХ, по которой отчитываются службы жилищно-коммунального хозяйства и 2-ТП (отходы).

Объёмы ТКО от промышленных предприятий и строительных отходов учитываются в общем объёме малотоксичных промышленных отходов.

Вопрос организации сбора и транспортировки ТКО на территории городского поселения – город Семилуки находится в ведении МО согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, статья 14, п.1.18).

Система сбора и удаления бытовых отходов включает в себя:

- сбор ТКО в домовладениях (преимущественно унитарный способ);

- организацию временного хранения отходов в домовладениях

- в домах, оснащенных мусоропроводом – в мусоросборники,

- в домах без мусоропровода – в контейнеры различных объемов;

- вывоз ТКО для утилизации без использования мусороперегрузочных и мусоросортировочных станций;

Сбор и транспортировка отходов в городском поселении – город Семилуки осуществляется специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

Расчет объемов утилизации для различных групп потребителей производится на основании:

- установленной нормы накопления;

- заключенных договоров - для организаций различных форм собственности.

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

- степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

- климатические условия.

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности.

Объёмы образования ТКО, в том числе на перспективу, определяются тенденциями в развитии численности населения городского поселения – город Семилуки и его потребностей в жизнеобеспечении.

В ближайшие годы объем численности населения по оценкам специалистов сохранится на существующем уровне, что предопределяет сохранение объема ТКО, собранных и вывезенных от населения, на существующем уровне.

МКП городского поселения – город Семилуки «Городское благоустройство» и ООО «Управдом» осуществляет сбор ТКО по городу, вывоз от потребителей до полигона «Каскад» находящегося за пределами городского поселения.

Описание и характеристика полигона: Полигон ООО «Каскад» начал свою работу с ноября 2011 году. В настоящее время данный полигон ТБО является самым крупным и современным полигоном в Центрально-черноземном регионе и построен с соблюдением всех нормативных требований, таких как устройство защитного экрана, нагорных канав, внутренних и внешних дорог, контрольных скважин.

Полигон занимает площадь 29,5 Га. Срок эксплуатации полигона составляет 16 лет. В год данный полигон может принимать 440 тысяч тонн отходов. В день он способен принимать до 700 машин с отходами.

Для уплотнения отходов применяется каток-уплотнитель TANA весом 45 тонн, что позволяет уплотнять отходы в 5 раз, что значительно увеличивает срок эксплуатации полигона и снижает негативное воздействие на окружающую среду. Помимо этого, ежедневную работу полигона обеспечивают 500 единиц техники. На полигоне внедрена и успешно эксплуатируется система видеоконтроля, позволяющая контролировать принимаемый автотранспорт.

Таблица 5 - Величина тарифа  на  сбор, транспортировку

| Годы | Объем вывезеных отходов (тыс. куб.метров) | Тариф | Надбавка к ЭОТ (по инвестиционной программе) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2016 год | 1432 | 2,3 руб/м.кв. (для МКД) 50,79 руб/чел. (для ИЖС) |  |

Для всех категорий  потребителей услуг установлен единый  тариф.

В настоящее время в городском поселении – город Семилуки сложилась неблагоприятная обстановка с удалением бытовых отходов, характеризующаяся ростом объёмов образования отходов при нарастающем дефиците мест их складирования и, как следствие, возникновением всё большего количества стихийных свалок.

Масса и характер твердых бытовых отходов зависит от численности населения, от его социального состава и условий проживания, от уровня благосостояния, от климатических условий.

Все отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности человека, вывозятся на санкционированные или несанкционированные свалки. Основными причинами несоответствия свалок санитарным требованиям являются: отсутствие гидроизоляционных покрытий их дна, обваловки, благоустройства территории, оборудованных подъездных путей, необходимого комплекта спецтехники.

- Перспективы развития городского округа и прогноз спроса на коммунальные услуги

  - Общие положения генерального плана городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Программа разрабатывается на срок не менее 10 лет и не более чем на срок действия генерального плана городского округа. Мероприятия и целевые показатели, предусмотренные Программой, должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. Если на момент разработки программы срок реализации генерального плана составляет 5 лет и более, программа разрабатывается на оставшийся срок действия генерального плана, при этом мероприятия и целевые показатели указываются с разбивкой по годам.

Генеральный план городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области был разработан в 2009 году и утвержден решением совета народных депутатов №8 от 13 мая 2010 г. на расчетный срок до 2025 года (I очередь – 2015 г.). Программа составлена с учетом изменений в Генеральном плане от 28.12.2015 г.

Генеральным планом не предусматривается в период расчетного срока (2025 год) изменения границ городского поселения. Развитие городского поселения намечается в установленных границах, как на свободных, так и на реконструируемых территориях.

Жилищная проблема продолжает оставаться одной из острых и на сегодняшний день. Новое жилищное строительство необходимо, как для улучшения жилищных условий существующего населения (в очереди на улучшение жилищных условий – 487 семей), так и для обеспечения жилищным фондом прироста населения. Данные генерального плана представлены исходя из прогнозной численности населения города – 27000 чел. к расчетному сроку.

Объем нового жилищного строительства городского поселения к концу расчетного срока (2025 год) составит 456,6 тыс.м² общей площади, в том числе:

- 5-9 этажный — 320,6 тыс.м² общей площади,

- индивидуальный усадебный – 136,0 тыс. м² общей площади.

Таблица 6 - Перечень мероприятий по разделу «Размещение объектов капитального строительства местного значения поселения».

| № п/п | Наименование учреждений | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Объекты жилищного строительства |
| 1 | Жилая застройка 9 эт. | га | 3,2 | участок №1 | новое стр-во | I очередь |
| 2 | Жилая застройка 9 эт. | га | 2,2 | участок №2 | -//- | I очередь |
| 3 | Жилая застройка 5 эт. | га | 1,5 | участок №3 | разработка проектной документации, новое стр-во на реконструируемой территории со сносом ветхого фонда | Расчетн. срок |
| 4 | Жилая застройка 5-7эт. | га | 1,2 | участок №4 | -//- | Расчетн. срок |
| 5 | Жилая застройка 5-7 эт. | га | 1,2 | участок №5 | -//- | I очередь |
| 6 | Жилая застройка 5-7 эт. | га | 3,6 | участок №6 | -//- | I очередь, расчетн. срок |
| 7 | Жилая застройка 5-7 эт. | га | 2,4 | участок №7 | -//- | Расчетн. срок |
| 8 | Жилая застройка 5-7 эт. | га | 1,4 | участок №8 | -//- | Расчетн. срок |
| 9 | Индивидуальная жилая застройка на ранее отведенных участках | га | 100,0 | участок №9 | новое стр-во | I очередь, расчетн. срок |
| 10 | -//- | га | 30,0 | участок №10 | -//- | I очередь, расчетн. срок |
| 11* | Комплексная малоэтажная жилая застройка. | га | 26,3 | Участок №11 | новое стр-во | I очередь, расчетн. срок |
| 12 | Жилая застройка 9 эт. | га | 1,4 | Участок №12 | новое стр-во | I очередь, расчетн. срок |

Помимо строительства жилья, генеральным планом предусмотрен ввод объектов социального назначения. Перечень объектов капитального строительства представлен в таблицах 7-9.

Таблица 7 - Перечень объектов капитального строительства местного значения

| № п/эспл. | Наименование учреждений | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Детский ясли-сад | мест | 280 | ул. Транспортная | новое стр-во | Расчетн. срок |
|  |  |  | 280 | ул. Огнеупорщиков | новое стр-во | I очередь |
|  |  |  | 280 | участок №9 | новое стр-во | I очередь |
|  |  |  | 280 | участок №10 | новое стр-во | Расчетн. срок |
|  |  |  | 220 | участок №11 | новое стр-во | I очередь |
|  |  |  | 280 | ул.Чапаева | новое стр-во | Расчетн. срок |
|  |  |  | 230 | участок №9 | новое стр-во | Расчетн. срок |
| 12 | Общеобразовательная школа | мест | 825 | ул. Курская | новое стр-во | I очередь |
| 13 | Общеобразовательная школа | мест | 540 | участок №11 | новое стр-во | Расчетн. срок |
|  | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 14 | Больница | коек | 25 | ул. 25 лет Октября | расширение и реконструкция | Расчетн. срок |
|  | Поликлиника | пос/см. | 30 |  |  |  |
| 15 | Станция скорой помощи | автом. | 3 | ул. 25 лет Октября | новое стр-во | I очередь |
| 16 | Молочная кухня | порц. | 1050 | ул. Индустриальная | при ООО «Семилукский пищевик» | I очередь |
| 17 | Раздаточный пункт молочной кухни | м2 общ. пл. | 90 | ул. Транспортная | встроен. | I очередь |
|  |  |  | 90 | ул. 9 января | встроен. | Расчетн. срок |
|  |  |  | 90 | участок №11 | новое стр-во | I очередь |
| 18 | Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | объект | 1 | ул. Дзержинского | новое стр-во | Расчетн. срок |
|  | Учреждения культуры |
| 19 | Культурно-развлекательный комплекс | объект | 1 | ул. 25 лет Октября | реконструкция | I очередь |
|  | Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
| 20 | Магазин продовольственных товаров | м2 торг. пл. | 100 | участок №11 | новое стр-во | I очередь |
|  |  |  | 100 | участок №10 | -//- | Расчетн. срок |
|  |  |  | 100 | ул. Железнодорожная | -//- | -//- |
| 21 | Магазин непродовольственных товаров | м2 торг. пл. | 200 | участок №9 | новое стр-во | I очередь |
|  |  |  | 200 | участок №10 | -//- | Расчетн. срок |
|  |  |  | 100 | ул. Железнодорожная | -//- | -//- |
|  |  |  | 300 | ул. Транспортная | -//- | I очередь |
|  |  |  | 300 | ул. 9 января | -//- | Расчетн. срок |
|  |  |  | 300 | ул. Мурзы | -//- | -//- |
| 21а | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торг. пл. | 1500 | ул. 25 лет Октября | новое стр-во | I очередь |
|  |  |  | 600 |  |  |  |
| 21б | Торговый центр | объект | 1 | Автодорога Воронеж-Курск | новое стр-во | I очередь |
| 21в | Торговый центр | м2 торг. пл. | 900 | участок №11 | новое стр-во | Расчетн. срок |
| 23 | Кафе | мест | 100 | ул. Транспортная | -//- | I очередь |
|  |  |  | 100 | ул. Мурзы | -//- | Расчетн. срок |
|  |  |  | 100 | ул. Ленина | -//- | I очередь |
|  |  |  | 100 | ул. 25 лет Октября | -//- | I очередь |
| 24 | Кафе | мест | 50 | участок №11 | -//- | I очередь |
|  |  |  | 50 | участок №10 | -//- | Расчетн. срок |
|  |  |  | 50 | ул. Железнодорожная | -//- | Расчетн. срок |
| 25 | Предприятия КБО | раб. мест | 20 | ул. Ленина | новое стр-во | I очередь |
|  |  |  | 10 | ул. Железнодорожная | -//- | Расчетн. срок |
|  |  |  | 10 | участок №11 | -//- | I очередь |
|  |  |  | 12 | участок №10 | -//- | Расчетн. срок |
|  | Объекты коммунального обслуживания |
| 26 | Гостиница | мест | 150 | ул. Транспортная | -//- | Расчетн. срок |
| 27 | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 100 | -//- | -//- | -//- |
| 28 | Прачечная | кг/см. | 1400 | ул. Транспортная | новое стр-во | Расчетн. срок |
| 29 | Химчистка | кг/см. | 110 | ул. Транспортная | -//- | -//- |
|  | Предприятия связи |
| 30 | Отделение связи | объект | 1 | участок №1 | новое стр-во | I очередь |
|  |  |  | 1 | участок №11 | новое стр-во | I очередь |
|  | Культовые объекты |
| 31 | Храм | объект | 1 | участок №11 | новое стр-во | Расчетн. срок |

Таблица 8 - Перечень мероприятий по разделу «Объекты культурно-бытового обслуживания».

| № п/эксп | Наименование учреждений | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Учреждения культуры |
| 32 | Кинотеатр | мест | 350 | ул. Чапаева | новое стр-во | Расчетн. срок |
|  | Библиотека | т. томов | 60 |  |  |  |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |
| 33 | Спортивно-оздоровительный комплекс | объект | 1 | улТранспортная | новое стр-во | Расчетн. срок |
| 33а | Плавательный бассейн | объект | 1 | Ул. 25 лет Октября | -//- | I очередь |
| 34 | Спортивный зал | объект | 1 | пер.Кирпичный | -//- | I очередь |
| 34а | Ледовый дворец | объект | 1 | ул. Курская | новое стр-во | I очередь |

Таблица 9 - Перечень мероприятий по разделу «Объекты массового отдыха, благоустройство и озеленение».

| № п/эксп. | Наименование учреждений | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 35 | Парк | га | 82,6 | пойма р. Девица | организация, благоустройство, размещение малых архитектурных форм, устройство спортивных площадок | Расчетн. срок |
| 36 | Пляжи | км | 0,8 | пойма р. Дон | Организация, благоустройство | I очередь |
| 37 | Плоскостные спортивные сооружения | - | - | пер.Кирпичный | устройство спортивных площадок, благоустройство территории | I очередь |
| 38 | Благоустройство внутри дворовых детских площадок | - | - | ул. Транспортная | устройство детских площадок, благоустройство территории | I очередь |
|  |  |  |  | участок №1 |  |  |
|  |  |  |  | участок №2 |  |  |
|  |  |  |  | участок №8 |  |  |
|  |  |  |  | ул. Курская |  |  |
|  |  |  |  | ул. Крупской |  |  |
|  |  |  |  | ул. Дзержинского |  |  |
|  |  |  |  | ул. Чапаева |  |  |
|  |  |  |  | ул. Транспортная |  |  |
|  |  |  |  | участок №9 |  |  |
|  |  |  |  | участок №10 |  |  |
| 39 | Реконструкция набережной | км | 1,0 | пойма р. Дон | комплексное благоустройство прибрежной зоны отдыха | I очередь |
| 40 | Территории подверженные эрозионным процессам | - | - | правобережный склон р.Дон | Проведение комплекса противоэрозионных мероприятий: регулирование поверхностного стока, устройство противоэрозионных валов, террасирование склонов, высадка противоэрозионных насаждений | Расч. срок |

Согласно ст. 14 и 14.1 ФЗ-131 к полномочиям администрации городского поселения относятся:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, -газо и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом;

- организация освещения улиц.

Перечень мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры (по данным Генерального плана городского поселения - город Семилуки) представлен в таблице 10, а перечень мероприятий  по сбору и вывозу ТБО – в таблице 11ю

Таблица 10 - Перечень мероприятий по разделу “Объекты инженерной инфраструктуры”.

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | КНС | м3/час | 25,0 | Северная часть | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 2 | КНС | м3/час | 13,0 | Северная часть | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 3 | КНС | м3/час | 47,0 | Участок № 9,11 | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 4 | КНС | м3/час | 12,0 | Участок № 10 | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 5 | КНС | м3/час | 47,0 | Участок № 9, 10 | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 6 | ГКНС | м3/сут. | 9571,0 | Правый берег р.Дон | реконструкция ГКНС с заменой насосного оборудования | расч. срок |
| 7 | Водозаборы | м3/сут. | 13461,0 | Левый и правый берег р. Дон | расширение водозаборов на 100 м3/час | расч. срок |
| 8 | Трубопроводы канализации | км | 3,83 | Северная часть | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 9 | Трубопроводы канализации | км | 2,0 | Участок № 9 | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 10 | Трубопроводы канализации | км | 2,6 | Участок № 10 | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 11 | Трубопроводы канализации | км | 1,5 | Участок № 10 | новое строительство | расч. срок |
| 12 | Трубопроводы водопровода | км | 3,5 | Северная часть | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 13 | Трубопроводы водопровода | км | 2,2 | Участок № 9 | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 14 | Трубопроводы водопровода | км | 4,2 | Участок № 10 | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 15 | Трубопроводы водопровода | км | 1,9 | Участок № 10 | новое строительство | расч. срок |
| 16 | РП | шт. | 1 | Участок №1 | Реконструкция | I оч. стр-ва |
| 17 | ТП | шт. | 6 | Участок №1,2,3,4 | Новое строительство | 3 шт. - I оч. стр-ва |
|  |  | шт. | 5 | Участок №5,6,7,8 | Новое строительство | 1 шт. - I оч. стр-ва |
|  |  | шт. | 2 | Участок №,9,10 | Новое строительство | I оч. стр-ва |
| 18 | КТП | шт. | 6 | Участок №8,9,10 | Новое строительство | расч. срок |
| 19 | Котельная №1 ул.Ленина (нижняя ) (квартальная) | шт. | 1 | ул. Ленина | Реконструкция с заменой основного и вспомогательного оборудования | I оч. стр-ва |
| 20 | Котельная №2 | шт. | 1 | сущ. баня | -//- | I оч. стр-ва |
| 21 | Котельная №3 (верхняя) | шт. | 1 | ул. Крупской | -//- | I оч. стр-ва |
| 22 | Котельная №4 | шт. | 1 | ул.25 лет Октября | -//- | I оч. стр-ва |
| 23 | Котельная №5 СКСМ | шт. | 1 | СКСМ | -//- | I оч. стр-ва |
| 24 | Котельная №6 |  |  | ул. Чапаева | -//- | I оч. стр-ва |
| 25 | Блочная котельная Q= 2,0 МВт Q= 2,0 МВт | шт. шт. | 1 1 | участок №1 участок №1 | Новое строительство | I оч. стр-ва |
| 26 | Блочная котельная Q=2,5 МВт | шт. | 1 | участок №2 | Новое строительство | I оч. стр-ва |
| 27 | Блочная котельная Q=2,5 МВт Q=1,89 МВт | шт. шт. | 1 1 | участок №3 - ″ - - ″ - | Новое строительство | расч. срок |
| 28 | Блочная котельная Q=1,0 МВт | шт. | 1 | участок №4 | Новое строительство | расч. срок |
| 29 | Блочная котельная Q=3,5 МВт | шт. | 1 | участок №5 | Новое строительство | I оч. стр-ва |
| 30 | Блочная котельная Q=4,0 МВт | шт. | 1 | участок №6 | Новое строительство | I оч. стр-ва, расч. срок |
| 31 | Блочная котельная Q=3,0 МВт | шт. | 4 | участок №7,11 | Новое строительство | расч. срок |
| 32 | Блочная котельная Q=1,89 МВт | шт. | 1 | участок №8 | Новое строительство | расч. срок |
| 33 | Поквартирное отопление |  |  | участок №9 и №10 | Новое строительство | I оч. стр-ва |
| 34 | Блочные котельные Q=1,0÷3,0 МВт | шт. | 10 | Объекты соцкультбыта (по генплану) | Новое строительство | I оч. стр-ва, расч. срок |
| 35 | ШРП – Q = 478 нм3/час | компл | 1 | Участок №1 | Новое строительство | I оч. стр-ва |
| 36 | ШРП – Q = 478 нм3/час | компл | 1 | -//- | Новое строительство | I оч. стр-ва |
| 37 | ШРП – Q = 299 нм3/час | компл | 1 | Участок № 2 | Новое строительство | I оч. стр-ва |
| 38 | ШРП – Q = 300 нм3/час | компл | 1 | Участок № 3 | Новое строительство | расч. срок |
| 39 | ШРП – Q = 230 нм3/час | компл | 1 | -//- | Новое строительство | расч. срок |
| 40 | ШРП – Q = 120 нм3/час | компл | 1 | Участок № 4 | Новое строительство | расч. срок |
| 41 | ШРП – Q = 420 нм3/час | компл | 1 | Участок № 5 | Новое строительство | I оч. стр-ва |
| 42 | ШРП – Q = 480 нм3/час | компл | 1 | Участок № 6 | Новое строительство | I оч. стр-ва |
| 43 | ШРП – Q = 360 нм3/час | компл | 1 | Участок № 7 | Новое строительство | расч. срок |
| 44 | ШРП – Q = 780 нм3/час | компл | 1 | Участок № 8 | Новое строительство | расч. срок |
| 45 | ШРП – Q = 1000 нм3/час | компл | 3 | ул. Транспортная | Новое строительство | I оч. стр-ва |
| 46 | ШРП – Q = 780 нм3/час | компл | 1 | ул. 25 лет Октября | Новое строительство | расч. срок |
| 47 | ШРП – Q = 300 нм3/час | компл | 1 | -//- | Новое строительство | расч. срок |
| 48 | ШРП – Q = 180 нм3/час | компл | 1 | ул. Мурзы | Новое строительство | расч. срок |
| 49 | ШРП – Q = 280 нм3/час | компл | 1 | ул. 9 Января | Новое строительство | I оч. стр-ва |
| 50 | ШРП – Q = 300 нм3/час | компл | 1 | ул.Железнодорожная | Новое строительство | расч. срок |
| 51 | ШРП – Q = 108 нм3/час | компл | 1 | ул. Школьная | Новое строительство | I оч. стр-ва |
| 52 | ШРП ∑Q = 420 нм3/час | компл | 8 | Участок № 9, 11 | Новое строительство | I оч. стр-ва |
| 53 | ШРП ∑Q = 102 нм3/час | компл | 2 | Участок № 10 | Новое строительство | расч. срок |
| 54 | ШРП ∑Q = 3910 нм3/час | компл | 5 | Участок № 9 | Новое строительство | I оч. стр-ва |
| 55 | ШРП ∑Q = 1061 нм3/час | компл | 2 | Участок № 10 | Новое строительство | расч. срок |
| 56 | ШРП ∑Q = 5520 нм3/час | компл | 3 | Участок № 11 | Новое строительства | I очередь. расчетный срок |
| 57 | ШРП ∑Q = 1380 нм3/час | компл | 1 | Участок № 12 | Новое строительство | I очередь . расчетный срок |
| 58 | ШРП ∑Q = 180 нм3/час к котельной Ледового дворца | компл | 1 | ул. Курская | Новое строительство | I очередь . расчетный срок |
| 59 | ШРП ∑Q = 18 нм3/час к котельной Магазина | компл | 1 | ул. 25 лет Октября | Новое строительство | I очередь . расчетный срок |
| 60 | ШРП ∑Q = 60 нм3/час к котельной Торгового центра | компл | 1 | Автодорога Воронеж- Курск | Новое строительство | I очередь . расчетный срок |
| 61 | Газопроводы высокого давления | км | 0,5 | ул. Транспортная | Новое строительство | I оч. стр-ва |
|  |  | км | 0,45 | ул. Курская | Новое строительство | I оч. стр-ва |
|  |  | км | 0,2 | ул. Мурзы | Новое строительство | I оч. стр-ва |
|  |  | км | 1,4 | Участок № 5, 6, 7 (ул. 9 января) | Новое строительство | I оч. стр-ва |
|  |  | км | 0,2 | Участок № 8 (ул.Железнодорожная) | Новое строительство | I оч. стр-ва |
|  |  | км | 3,4 | Участок № 9 | Новое строительство | I оч. стр-ва |
|  |  | км | 2,1 | Участок № 10 | Новое строительство | расч. срок |
|  |  | км | 0,4 | ул. 25 лет Октября | Новое строительство | I оч. стр-ва |
|  |  | км | 0,25 | ул. Школьная | Новое строительство | I оч. стр-ва |

На территории городского поселения в первоочередном порядке необходимо разработать схему планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов. Разработка схемы обеспечивает организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных пунктов с соблюдением требований "Санитарных правил содержания территорий населенных мест" (СанПиН 42-128-4690-88). Схема определяет объемы работ, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки бытовых отходов и приравненных к ним промышленных отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки городских территорий, целесообразность строительства, реконструкции или расширения объектов, очередность выполняемых мероприятий.

Таблица 11 – Мероприятия по сбору и транспортировке ТБО

| № п/п. | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Несанкционированные свалки |  |  |  | Ликвидация и рекультивация | 1 оч. стр-ва |

  - Прогноз спроса на коммунальные услуги

    - Теплоснабжение

Новое строительство по генеральному плану городского поселения – город Семилуки охватывает 12 площадок строительства, что составляет – F = 300,7 тыс.м2 общей площади, из них:

- многоэтажная застройка – F= 164,7  тыс.м2.

- усадебная застройка – F1= 136,0 тыс.м2.

- и частичной застройки объектами соцкультбыта по улицам: ул. 25 лет Октября; ул. 9го Января; ул. Транспортная; ул. Ленина; ул. Мурзы; ул. Железнодорожная.

Потребность в тепле определена по укрупненным показателям, частично по типовым проектам, сведена в таблицах и составляет ∑Qовг =  81,810 МВт / 70,526 Гкал/ч; в том числе: потребность в тепле усадебной застройки - ∑Qовг =  23,162 МВт / 19,967 Гкал/ч;

Таблица 12 – Обеспечение теплом жилого фонда предлагается по участкам строительства:

| участок №1 | - ∑Qовг = 4,0 МВт/3,44 Гкал/ч, от 2х блочных котельных ∑Q = 2,0 МВт; |
| --- | --- |
| участок №2 | - ∑Qовг = 2,239 МВт/1,93 Гкал/ч, от блочной котельной ∑Q = 2,5 МВт; |
| участок №3 | - ∑Qовг = 2,289 МВт/1,973 Гкал/ч, от блочной котельной ∑Q = 2,5 МВт и для соцкультбыта - ∑Q = 1,89 МВт; |
| участок №4 | - ∑Qовг = 1,09 МВт / 0,94 Гкал/ч, от блочной котельной ∑Q = 1,0 МВт; |
| участок №5 | - ∑Qовг = 1,138 МВт / 0,981 Гкал/ч, от блочной котельной ∑Q = 3,50 МВт; |
| участок №6 | - ∑Qовг = 3,80 МВт / 3,27 Гкал/ч, от блочной котельной ∑Q = 4,0 МВт; |
| участок №7 | - ∑Qовг = 2,84 МВт / 2,447 Гкал/ч, от блочной котельной ∑Q = 3,0 МВт; |
| участок №8 | - ∑Qовг = 1,52 МВт / 1,308 Гкал/ч, от блочной котельной ∑Q = 1,89 МВт с наращиванием ∑Q = 9,0 МВт; |
| участок №9 | - ∑Qовг = 23,155 МВт / 19,961 Гкал/ч, предполагается обеспечение теплом от поквартирных теплогенераторов тепла при работе на природном газе; |
| участок №10 | - ∑Qовг = 6,943 МВт / 5,985 Гкал/ч, предполагается обеспечение теплом от поквартирных теплогенераторов тепла при работе на природном газе. |
| участок №11 | - ∑Qовг = 6,318 МВт / 5,446 Гкал/ч, предполагается обеспечение теплом от поквартирных теплогенераторов тепла при работе на природном газе. |
| участок №12 | - ∑Qовг = 2,136 МВт/1,836 Гкал/ч, предполагается обеспечение теплом от поквартирных теплогенераторов тепла при работе на природном газе. |

Застройка вдоль улицы 25 лет Октября и ул. Чапаева – от блочной котельной ∑Q = 9,0 МВт.

Кроме того, обеспечение теплом объектов соцкультбыта, расположенных вне зоны действия источников тепла выше перечисленных, намечается от 12и блочных котельных мощностью ∑Q = 1,03,0 МВт.

Обеспечение теплом индивидуальной жилой застройки и таунхаусов на участках

№9-12 предусматривается от индивидуальных теплогенераторов тепла при работе на природным газе.

Таблица 13 – Потребность тепла по площадкам строительства.

| Наименование площадок строительства | Расход тепла в МВт/Гкал/ч | Часовой расход газа Т.У.Т. | Годовой расход газа тыс. Т.У.Т | Обеспечение теплом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А. Существующий сохраняемый жилой фонд |
| а) многоэтажная застройка | 67,840/58,525 | 10,22 | 23,512 |  |
| б) усадебная застройка | 38,898/33,533 | 5,854 | 13,794 |  |
| Б. Новое строительство |
| а) Жилой фонд на участках №18, 11-12 | 22,884/19,676 | 3,272 | 8,154 |  |
| б) усадебная застройка на участках №9 и №10 | 30,097/25,946 | 4,476 | 10,135 |  |
| в) объекты соцкультбыта | 36,812/31,653 | 5,829 | 12,522 |  |
| ВСЕГО: | 196,531/168,986 | 29,651 | 68,117 |  |

    - Водоснабжение

Проектные решения водоснабжения городского поселения – город Семилуки базируется на существующей, сложившейся системе водоснабжения в соответствии с разрабатываемым генеральным планом, с учетом фактического состояния сетей и сооружений и системы водоснабжения города.

Расчетные расходы воды определяются в соответствии со СНиП 2.04.02-84 в зависимости от степени благоустройства зданий и сооружений.

Коэффициент суточной неравномерности принимается 1.2

Расход воды на поливку улиц, площадей и зеленых насаждений составляет 70 л/сут*чел.

Расход воды для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается по СНиП 2.04.02-84: 2×15л/сек, на внутреннее пожаротушение – 2,5л/сек.

Трехчасовой запас составляет 351 м3 и хранится в резервуарах на площадке II подъема.

Таблица 14 – Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

| № п/п | Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водопот- ребления л/сут.чел | Расходы воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, 1. много-квартирная застройка 2. усадебная застройка | В т. ч. сущ. сохраняем. жилой фонд | В т. ч. новое строительство |  | Всего | В т. ч. существующий сохраняемый жилой фонд | В т. ч. новое строительство |
|  |  |  |  |  |  | средне- суточн. | макси- мально- суточн. К=1,2 | средне- суточн. | макси- мально- суточн. К=1,2 | средне- суточн | макси- мально- суточн. К=1,2 |
| 1 | Всего для населения | 15,3 11,7 | 10,8 7,2 | 4,5 4,5 | 300 230 | 4590,0 2691,0 | 5508,0 3229,0 | 3240,0 1656,0 | 3888,0 1987,0 | 1350,0 1035,0 | 1620,0 1242,0 |
| 2 | Поливочные нужды | 27,0 | 18,0 | 9,0 | 70 | 1890,0 | 1890,0 | 1260,0 | 1260,0 | 630,0 | 630,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 9171,0 | 10627,0 | 6156,0 | 7135,0 | 3015,0 | 3492,0 |

Таблица 15 – Суммарные расходы воды питьевого качества.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды, м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды, м3/сут. |
| Население | 7281,0 | 8737,0 |
| Поливочные нужды | 1890,0 | 1890,0 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население (10%) | 728,0 | 834,0 |
| Итого | 9899,0 | 11461,0 |

Требуемые напоры обеспечиваются насосными станциями II подъема, существующими водонапорными башнями.

Зоны санитарной охраны объектов хоз-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СаНПиН 2.1.4.1110-02).

Схема водоснабжения сохраняется существующая с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Водоснабжение – по зонной схеме. Правобережный  водозабор подает воду на площадку III подъема, которая запитывает верхнюю зону, в нижнюю – из резервуаров поступает самотеком. Левобережный водозабор снабжает водой нижнюю зону.

Суммарный среднесуточный расход питьевой воды на расчетный срок составит 9899,0 м3/сут.

Потребуется суммарное увеличение производительности скважин на 2042,0м3/сут.

Водопроводная сеть проектируется кольцевой диаметрами 100-200 мм, с установкой на ней пожарных гидрантов и запорной арматуры.

Сети водопровода принимаются из стальных, чугунных или пластмассовых труб.

Для нормального водоснабжения требуется замена около 18 км сетей и реконструкция водозаборов с доведением производительности до требуемого значения.

    - Водоотведение.

Проектные решения водоотведения городского поселения – город Семилуки базируются на основе существующей, сложившейся системе водоотведения в соответствии с разработанным генеральным планом, с учетом фактического состояния сетей и сооружений системы водоотведения.

Расчетные расходы сточных вод определяются исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда в соответствии со СНиП 2.04.03-85.

Расчетный расход стоков от нового жилого фонда составляет 2862,0 м3/сут. Суммарный среднесуточный расход 8009,0 м3/сут. Максимально-часовой расход в сутки максимального водопотребления 9571,0 м3/сут.

Генеральным планом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации. Существующая схема канализации расширяется, для ранее застроенных территорий сохраняется сложившаяся система отведения сточных вод.

Для неканализованной усадебной застройки предусматривается вывоз стоков из выгребных ям в приемный резервуар очистных сооружений.

Поверхностные стоки отводятся по рельефу, но в сложившейся в настоящее время ситуации из-за размывания ливневыми сточными водами грунта на склонах оврагов по периметру северной части города примыкающей к бассейну реки Дон, требуется устройство ливневой канализации по ул. Набережной и примыкающей к ней улицам микрорайона «Поле чудес» с отводом на ул. 25 лет Октября до существующего ливнеприемника на пересечении с ул. Гагарина.

Для совершенствования системы канализации необходимо провести реконструкцию существующих сетей и сооружений; строительство новых.

Самотечные сети канализации прокладываются из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные – из чугунных напорных или пластмассовых.

Таблица 16 – Перечень мероприятий по водоснабжению и водоотведению.

| № п/п | Наименование | Един. Измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки еалии-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | КНС | м3/час | 25,0 | Северная часть | новое строительство | I оч. Стр-ва |
| 2 | КНС | м3/час | 13,0 | Северная часть | новое строительство | I оч. Стр-ва |
| 3 | КНС | м3/час | 35,0 | Участок № 9 | новое строительство | I оч. Стр-ва |
| 4 | КНС | м3/час | 12,0 | Участок № 10 | новое строительство | I оч. Стр-ва |
| 5 | КНС | м3/час | 47,0 | Участок № 9, 10 | новое строительство | I оч. Стр-ва |
| 6 | ГКНС | м3/сут. | 9571,0 | Правый берег р.Дон | реконструкция ГКНС с заменой насосного оборудования | расч. Срок |
| 7 | Водозаборы | м3/сут. | 13461,0 | Левый и правый берег р. Дон | расширение водозаборов на 100 м3/час | расч. Срок |
| 8 | Трубопроводы канализации | км | 3,83 | Северная часть | новое строительство | I оч. Стр-ва |
| 9 | Трубопроводы канализации | км | 2,0 | Участок № 9 | новое строительство | I оч. Стр-ва |
| 10 | Трубопроводы канализации | км | 2,6 | Участок № 10 | новое строительство | I оч. Стр-ва |
| 11 | Трубопроводы канализации | км | 1,5 | Участок № 10 | новое строительство | расч. Срок |
| 12 | Трубопроводы водопровода | км | 3,5 | Северная часть | новое строительство | I оч. Стр-ва |
| 13 | Трубопроводы водопровода | км | 2,2 | Участок № 9 | новое строительство | I оч. Стр-ва |
| 14 | Трубопроводы водопровода | км | 4,2 | Участок № 10 | новое строительство | I оч. Стр-ва |
| 15 | Трубопроводы водопровода | км | 1,9 | Участок № 10 | новое строительство | расч. Срок |
| 16 | Трубопроводы водопровода | км | 5,5 | Левый и правый берег р. Дон | новое строительство | I оч. Стр-ва |
| 17 | Трубопроводы водопровода | км | 2 | ул. Телегина ул. Петровская | новое строительство | I оч. Стр-ва |
| 18 | Устройство ливневой канализации | км | 3 | ул. Набережная | новое строительство | расч. Срок |
| 19 | Устройство ливневой канализации | км | 0,5 | ул. 25 лет Октября | новое строительство | расч. Срок |
| 20 | Устройство ливневой канализации | км | 1 | Ул. Дзержинского | новое строительство | расч. Срок |
| 21 | Устройство ливневой канализации | км | 2 | Ул. Курская | новое строительство | расч. Срок |

3.2.4. Электроснабжение

Проектная схема электроснабжения Семилукского городского поселения определена для двух уровней строительства: I очередь (2016) и расчетный срок(2023г).

Электрические нагрузки жилого фонда и административно-общественных зданий определены по укрупненным показателям РД 34.20.185-95* «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и по данным типовых проектов.

Электрические нагрузки коммунального сектора определены заданием соответствующих разделов программы: водоснабжение с водоотведением, теплоснабжение.

Результаты расчетов сведены в таблицы.

Таблица 17 – Потребность в электроснабжении жилого фонда

| № п/п | Наименование районов | Численность населения тыс.чел | Нагрузка МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
|  |  |  | 4-9 эт. | Усадебная |  | 4-9 эт. | Усадебная |
| 1 | Участок №1 а)жилая застройка б)административно-бытовая застройка в)теплоснабжение г)водоснабжение и водоотведение | 0,800 - - - | 0,800 - - - | - - - - | 0,328 0,550 0,070 0,020 | 0,328 - - 0,020 | - - - - |
|  | ВСЕГО | 0,800 | 0,800 | - | 0,968 | 0,348 | - |
| 2 | Участок №2 а)жилая застройка б)административно-бытовая застройка в)теплоснабжение г)водоснабжение и водоотведение | 0,600 - - - | 0,600 - - - | - - - - | 0,246 0,710 0,080 0,020 | 0,246 - - 0,020 | - - - - |
|  | ВСЕГО | 0,600 | 0,600 | - | 1,056 | 0,266 | - |
| 3 | Участок №3 а)жилая застройка б)административно-бытовая застройка в)теплоснабжение г)водоснабжение и водоотведение | 0,400 - - - | 0,400 - - - | - - - - | 0,164 0,265 0,080 0,020 | 0,164 - - 0,020 | - - - - |
|  | ВСЕГО | 0,400 | 0,400 | - | 0,520 | 0,184 | - |
| 4 | Участок №4 а)жилая застройка б)административно-бытовая застройка в)теплоснабжение г)водоснабжение и водоотведение | 0,300 - - - | 0,300 - - - | - - - - | 0,123 0,320 0,070 0,020 | 0,123 - - 0,020 | - - - - |
|  | ВСЕГО | 0,300 | 0,300 | - | 0,533 | 0,143 | - |
| 5 | Участок №5 а)жилая застройка б)административно-бытовая застройка в)теплоснабжение г)водоснабжение и водоотведение | 0,300 - - - | 0,300 - - - | - - - - | 0,123 0,045 0,080 0,020 | 0,123 - - 0,020 | - - - - |
|  | ВСЕГО | 0,300 | 0,300 | - | 0,268 | 0,143 | - |
| 6 | Участок №6 а)жилая застройка б)административно-бытовая застройка в)теплоснабжение г)водоснабжение и водоотведение | 1,000 - - - | 1,000 - - - | - - - - | 0,410 1,135 0,090 0,020 | 0,410 - - 0,020 | - - - - |
|  | ВСЕГО | 1,000 | 1,000 | - | 1,655 | 0,430 | - |
| 7 | Участок №7 а)жилая застройка б)административно-бытовая застройка в)теплоснабжение г)водоснабжение и водоотведение | 0,700 - - - | 0,700 - - - | - - - - | 0,287 - 0,080 0,020 | 0,287 - - 0,020 | - - - - |
|  | ВСЕГО | 0,700 | 0,700 | - | 0,387 | 0,307 | - |
| 8 | Участок №8 а)жилая застройка б)административно-бытовая застройка в)теплоснабжение г)водоснабжение и водоотведение | 0,400 - - - | 0,400 - - - | - - - - | 0,164 0,125 0,185 0,020 | 0,164 - - 0,020 | - - - - |
|  | ВСЕГО | 0,400 | 0,400 | - | 0,494 | 0,184 | - |
| 9 | Участок №9 а)жилая застройка б)административно-бытовая застройка в)теплоснабжение г)водоснабжение и водоотведение | 3,500 - - - | - - - - | 3,500 - - - | 1,435 0,060 0,040 0,020 | - - - - | 1,435 - - 0,020 |
|  | ВСЕГО | 3,500 | - | 3,500 | 1,555 | - | 1,455 |
| 10 | Участок №10 а)жилая застройка б)административно-бытовая застройка в)теплоснабжение г)водоснабжение и водоотведение | 1,000 - - - | - - - - | 1,000 - - - | 0,410 - 0,040 - | - - - - | 0,410 - - - |
|  | ВСЕГО | 1,000 | - | 1,000 | 0,450 | - | 0,410 |
|  | ВСЕГО ПО ГОРОДУ | 9,000 | 4,500 | 4,500 | 7,986 | 2,005 | 1,865 |

Таблица 18 – Мероприятия по электроснабжению

| № п/п | Наименование учреждений | Един. измер. | Кол-во | Нагрузка кВт | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой фонд |
| 1 | Участок №1 | тыс. чел | 0,8 | 968 | Участок №1 | ∑Рр=3,100 МВт. Реконструкция РП-4 с подключением к ПС 110/35/6 №15 ТП – 6 шт. | Расчетн. срок |
| 2 | Участок №2 | тыс. чел | 0,6 | 1056 | Участок №2 |  | Расчетн. срок |
| 3 | Участок №3 | тыс. чел | 0,4 | 520 | Участок №3 |  | Расчетн. срок |
| 4 | Участок №4 | тыс. чел | 0,3 | 533 | Участок №4 |  | Расчетн. срок |
| 5 | Участок №5 | тыс. чел | 0,3 | 268 | Участок №5 | ∑Рр=2,8 МВт. ТП – 5 шт. с присоединением к РП-1 | Расчетн. срок |
| 6 | Участок №6 | тыс. чел | 1,0 | 1655 | Участок №6 |  | Расчетн. срок |
| 7 | Участок №7 | тыс. чел | 0,7 | 387 | Участок №7 |  | Расчетн. срок |
| 8 | Участок №8 | тыс. чел | 0,4 | 494 | Участок №8 |  | Расчетн. срок |
| 9 | Участок №9 | тыс. чел | 3,5 | 1555 | Участок №9 | ∑Рр=2,0 МВт. ТП-2 шт., КТП – 6 шт. с подключением к ПС-35/6 №4 | Расчетн. срок |
| 10 | Участок №10 | тыс. чел | 1,0 | 450 | Участок №10 |  | Расчетн. срок |
| 11 | Участок №11 | тыс. чел | 8,0 | 3700 | Участок №11 | ∑Рр=3,7 МВт. ТП-7 шт. с подключением к ПС-35/6 №4 | I очередь |
| 12 | Участок №12 | тыс. чел | 0,4 | 190 | Участок №12 | ∑Рр=0,19 МВт. ТП – 1 шт. с присоединением к РП-1 | I очередь |
|  | Учреждения районного значения |
| 13 | Детский ясли-сад | мест | 120 | 60 | ул. Транспортная | См. участок №2 | Расчетн. срок |
|  |  |  | 120 | 60 | ул. Огнеупорщиков | См. участок №9 | I очередь |
|  |  |  | 120 | 60 | участок №9 | См. участок №9 | I очередь |
|  |  |  | 120 | 60 | участок №10 | См. участок №10 | Расчетн. срок |
| 14 | Общеобразовательная школа | мест | 825 | 400 | ул. Курская | См. участок №1 | I очередь |
| 15 | Общеобразовательная школа | мест | 540 | 250 | участок №9 | См. участок №9 | Расчетн. срок |
|  | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 16 | Больница | коек | 25 | 20 | ул. 25 лет Октября | См. участок №2 | Расчетн. срок |
|  | Поликлиника | пос/см. | 30 | 10 |  |  |  |
| 17 | Станция скорой помощи | автом. | 3 | 50 | ул. 25 лет Октября | См. участок №2 | I очередь |
| 18 | Молочная кухня | порц. | 1050 | - | ул. Индустриальная | при пищекомбинате | I очередь |
| 19 | Раздаточный пункт молочной кухни | м2 общ. пл. | 90 | 10 | ул. Транспортная | См. участок №2 | Iочередь |
|  |  |  | 90 | 10 | ул. 9 января | См. участок №6 | Расчетн. срок |
|  |  |  | 90 | 10 | участок №9 | См. участок №9 | I очередь |
| 20 | Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | объект | 1 | 10 | Ул. Дзержинского | См. участок №3 | Расчетн. срок |
|  | Учреждения культуры |
|  | Культурно-развлекательный комплекс | объект | 1 | 1000 | ул. 25 лет Октября | См. участок №9 | I очередь |
|  | Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
| 21 | Магазин продовольственных товаров | м2 торг. пл. | 100 | 26 | участок №11 | См. участок №11 | I чередь |
|  |  |  | 100 | 26 | участок №10 | См. участок №10 | Расчетн. срок |
|  |  |  | 100 | 26 | ул. Железнодорожная | См. участок №9 | Расчетн. срок |
| 22 | Магазин непродовольственных товаров | м2 торг. пл. | 200 | 28 | участок №9 | См. участок №9 | I очередь |
|  |  |  | 200 | 28 | участок №10 | См. участок №10 | Расчетн. срок |
|  |  |  | 100 | 14 | ул. Железнодорожная | См. участок №8 | Расчетн. срок |
|  |  |  | 300 | 45 | ул. Транспортная | См. участок №1 | I очередь |
|  |  |  | 300 | 45 | ул. 9 января | См. участок №5 | Расчетн. срок |
|  |  |  | 300 | 45 | ул. Мурзы | См. участок №3 | Расчетн. срок |
| 23 | Ресторан | мест | 150 | 156 | ул. 25 лет Октября | См. участок №2 | Расчетн. срок |
| 24 | Кафе | мест | 100 | 105 | ул. Транспортная | См. участок №1 | I очередь |
|  |  |  | 100 | 105 | ул. Мурзы | См. участок №3 | Расчетн. срок |
|  |  |  | 100 | 105 | ул. Ленина | См. участок №6 | I очередь |
|  |  |  | 100 | 105 | ул. 25 лет Октября | См. участок №3 | I очередь |
| 25 | Кафе | мест | 50 | 55 | участок №11 | См. участок №11 | I очередь |
|  |  |  | 50 | 55 | участок №10 | См. участок №10 | Расчетн. срок |
|  |  |  | 50 | 55 | ул. Железнодорожная | См. участок №8 | Расчетн. срок |
| 26 | Предприятия КБО | раб. мест | 20 |  | ул. Ленина | См. участок №6 | I очередь |
|  |  |  | 10 |  | ул. Железнодорожная | См. участок №8 | Расчетн. срок |
|  |  |  | 10 |  | участок №11 | См. участок №11 | I очередь |
|  |  |  | 12 |  | участок №10 | См. участок №10 | Расчетн. срок |
| 27 | Магазин | м2 торг. пл. | 1500 | 200 | ул. 25 лет Октября | ТП – 1 шт. с присоединением к РП-4 | I очередь |
| 28 | Торговый центр | объект | 1 | 350 | Автодорога Воронеж-Курск | ТП – 1 шт. с присоединением к РП-4 | I очередь |
|  | См. участок №1 |
| 29 | Гостиница | мест | 150 | 70 | ул. Транспортная | См. участок №2 | Расчетн. срок |
| 30 | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 100 | 186 | ул. Транспортная | См. участок №2 | Расчетн. срок |
| 31 | Прачечная | кг/см. | 1400 | 105 | ул. Транспортная | См. участок №2 | Расчетн. срок |
| 32 | Химчистка | кг/см. | 110 | 10 |  |  |  |
|  | См. участок №1 |
| 33 | Отделение связи | объект | 1 | 10 | участок №1 | См. участок №1 | I очередь |
|  |  |  | 1 | 10 | участок №2 | См. участок №2 | I очередь |
|  |  |  | 1 | 10 | участок №11 | См. участок №11 | I очередь |
|  |  |  | 1 | 10 | ул. Железнодорожная | См. участок №8 | Расчетн. срок |
|  | Культовые объекты |
| 34 | Храм | объект | 1 | 50 | участок №11 | См. участок №1 | Расчетн. срок |
|  |  |  |  |  | участок №10 |  |  |
| 35 | Автовокзал | объект | 1 | 40 | ул. Транспортная | См. участок №2 |  |
|  | Учреждения местного значения |
|  | Учреждения культуры |
| 36 | Кинотеатр | мест | 350 | 50 | ул. Чапаева | См. участок №4 | Расчетн. срок |
|  | Библиотека | т.томов | 60 | 10 |  |  |  |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |
| 37 | Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном | объект | 1 | 260 | ул. 25 лет Октября | См. участок №4 | Расчетн. срок |
| 38 | Спортивный зал | объект | 1 | 55 | ул. Школьная | ТП-1 шт. | I очередь |
| 39 | Ледовый дворец | объект | 1 | 400 | ул. Курская | ТП – 1 шт. с присоединением к РП-4 | I очередь |

Годовое потребление электроэнергии при числе часов использования максимума в год 5300 составит 92220 кВтч/год.

Основное строительство намечается на участках №1-8,11,12 с многоэтажной застройкой и на участках №9-10 с усадебной застройкой.

На участке №1 необходимо выполнить реконструкцию существующего РП-4 с подключением его к ПС 110/35/6 №15. Распределение электроэнергии по потребителям города будет осуществляться от 25-ти трансформаторных подстанций (ТП) и 6-ти компактных трансформаторных подстанций (КТП). Сети 6 кВ предлагается выполнить, как кабельными с прокладкой в земляной траншее, так и воздушными с изолированными проводами (ВЛЗ). Сети 0,4 кВ и наружного освещения совместной подвеской – предлагается выполнить самонесущими изолированными проводами (СИП). Сети 0,4 кВ к жилым многоэтажным жилым домам и общественным зданием предлагается кабельными с прокладкой в земляной траншее. Светильники наружного освещения принимаются типа ЖКУ с натриевыми лампами ДНаТ.

3.2.5. Газоснабжение

Проектными решениями сохраняются направления использования газа, при этом значительно увеличивается доля его использования для участков №9 и №10, представляющих собой усадебную застройку.

Газ в усадебную застройку подается на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение. В домах установлены газовые плиты и 2-х контурные отопительные котлы, которые служат для отопления и горячего водоснабжения жилых домов.

Для газоснабжения жилой застройки участков №9 и №10 предусматриваются к установке 7 новых ШРП. ШРП служат для снижения давления газа в подводящих газопроводах с высокого на низкое.

Так же в застройке предусматривается установка новых 6-ти ШРП для проектируемых котельных, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения объектов соцкультбыта.

К новому строительству предлагаются газопроводы высокого и низкого давлений для газоснабжения проектируемых ШРП и жилой застройки.

Протяженность газопроводов высокого давления составляет для участка №9 — 3 км, для участка №10 — 2,1 км.

Общий максимально-часовой расход газа на участке №9 составляет — 3408,48 нм³/час, на участок №10 — 1060,5 нм³/час.

Участки №1-8 представляют собой застройку 5-9 этажную. Газ низкого давления расходуется только на пищеприготовление. Отопление и горячее водоснабжение централизованное от существующих котельных.

В домах устанавливаются только газовые плиты. Объекты соцкультбыта отапливаются частично от существующих котельных, частично от новых блочных котельных. К новым котельным (14 шт.) предлагается установка 14-ти ШРП. К проектируемым ШРП подводятся газопроводы высокого давления — 3,2 км.

Газ на пищепотребление жилой 5-9 этажной застройки подается от существующих сетей низкого давления.

Общий максимально-часовой расход газа на участки №1-8 составляет 3229,58  нм³/час. Всего для газоснабжения жилых объектов нового строительства необходимо — 7698,56 нм³/час, для газоснабжения объектов соцкультбыта — 4045,7 нм³/час.

Для газоснабжения объектов существующего сохраняемого жилого фонда необходимо — 16336,33 нм³/час газа. Суммарная потребность в газе по городу составляет — 28080,03 нм³/час. Годовая потребность в газе по городу составляет — 66,99 млн. нм³/год. Расходы подсчитаны при 100%-ой газификации природным газом при наличии в квартирах:

- централизованного отопления и горячего водоснабжения, установка в кухне газовой плиты — для многоэтажной и среднеэтажной застройки;

- установка в кухне газовой плиты и 2-х контурного теплогенератора для индивидуальной усадебной застройки.

Таблица 19 - Суммарный расход газа по городу

| № п/п | Потребитель | Годовой расход газа, млн нм³/год | Часовой расход газа, нм³/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | 39,349 | 16336,33 |
| 2 | Новое строительство: объекты ЖКС | 43,79 | 14598,56 |
| 3 | Новое строительство: объекты соцкультбыта | 12,9 | 4303,14 |
|  | Итого: | 95,24 | 35238,0,3 |

    - Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов

Территориальное планирование в целях санитарной очистки территории городского округа должно обеспечивать:

- организацию мест для сбора  твердых бытовых отходов;

- организацию вывоза бытовых отходов и мусора;

- организацию утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

В настоящее время в городском поселении - город Семилуки сложилась неблагоприятная обстановка с удалением бытовых отходов, характеризующаяся ростом объёмов образования отходов при нарастающем дефиците мест их складирования и, как следствие, возникновением всё большего количества стихийных свалок.

Масса и характер твердых бытовых отходов зависит от численности населения, от его социального состава и условий проживания, от уровня благосостояния, от климатических условий.

Все отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности человека, вывозятся на санкционированные или несанкционированные свалки. Основными причинами несоответствия свалок санитарным требованиям являются: отсутствие гидроизоляционных покрытий их дна, обваловки, благоустройства территории, оборудованных подъездных путей, необходимого комплекта спецтехники.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно «Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ № 359/ГС от 01.10.2013 г., к которым относятся:

• критерии доступности коммунальных услуг для населения;

• показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

• величины новых нагрузок;

• показатели качества поставляемого ресурса;

• показатели степени охвата потребителей приборами учета;

• показатели надежности поставки ресурсов;

• показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

• показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

• показатели воздействия на окружающую среду.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. В перечень целевых показателей были включены показатели, актуальные для систем коммунальной инфраструктуры данного муниципального образования. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования представлены в таблице 20.

Таблица 20 - Целевые индикаторы развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 2. | Водопроводно-канализационное хозяйство |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
|  | 2.1.3 Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения | Удельный расход электроэнергии |
| 3. | Электроснабжение |  |
| 3.1 | Технические показатели |  |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения. Повышение эффективности работы систем электроснабжения | Удельные нормативы потребления |
| 4. | Газоснабжение |  |
| 4.1 | Технические показатели |  |
| 4.1.1 | Надежность обслуживания систем газоснабжения Повышение надежности работы системы газооснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь газа |
| 4.1.2 | Сбалансированность систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 4.1.3 | Ресурсная эффективность газоснабжения. Повышение эффективности работы систем газоснабжения | Удельные нормативы потребления |

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы коммунальной инфраструктуры представлен в таблице 21.

Таблица 21 - Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Цель проекта | Техни-ческие параметры проекта | Всего финанси-рование, тыс. руб. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инвестиционная программа по техническому перевооружению и модернизации муниципальных котельных г.Семилуки | Техническое перевооружение | модернизация котельных с заменой тепломеханического оборудования, автоматики, КИП, реконструкция участков тепловых сетей | 96039 |  |  | 96039 |  |  |  |  |  |  | повышение надежности тепло-снабжения |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по капитальному, текущему ремонту основных фондов объектов водоснабжения МУП «ВКС» - Участок микрорайона СКСМ, БЕРЕЗКИ, Новый |  |  | 7697 |  | 628 | 923 | 941 | 959 | 978 | 1023 | 1089 | 1156 | повышение надежности и качества водопроводных сетей и оборудования |
|  | Мероприятия по капитальному, текущему ремонту основных фондов объектов водоснабжения МУП «ВКС» - водопроводные сети, Насосные станции 1-3, правобережный и левобережный водозабор, и прочие расходы – г. Семилуки |  |  | 91337 |  | 5126 | 6151 | 7382 | 8858 | 11073 | 13830 | 17296 | 21621 | повышение надежности и качества водопроводных сетей и оборудования, повышение качества питьевой воды |
|  | Итого: |  |  | 99034 |  | 5754 | 7074 | 8323 | 9817 | 12051 | 14853 | 18385 | 22777 |  |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по капитальному, текущему ремонту основных фондов объектов водоснабжения МУП «ВКС» - канализационные сети, канализационные насосные станции, и прочие расходы |  |  | 13032 |  | 824 | 1024 | 1224 | 1440 | 1680 | 1890 | 2310 | 2640 | повышение надежности и качества сетей, улучшение качества приема сточных вод и перекачки на очистные сооружения |
|  | Мероприятия по промывке канализационных сетей |  |  | 13452 |  | 563 | 1165 | 1339 | 1540 | 1771 | 2037 | 2343 | 2694 | Увеличение пропускной способности сетей, очистка от иловых отложений |
|  | Итого |  |  | 26484 |  | 1387 | 3213 | 2563 | 2980 | 3451 | 3927 | 4653 | 5334 |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разукрупнение существующих ВЛ | Снижение технических потерь,,улучшение качества электроснабжения | Строительство новых ТП. | все | 81400 | 10000 | 10050 | 10100 | 10150 | 10200 | 10250 | 10300 | 10350 | Развитие системы электроснабжения, расширение зоны оказания услуг, подключение новых абонентов |
|  | Реконструкция существующих ВЛ | Снижение технических потерь,,улучшение качества электроснабжения | Замена опор, увеличение сечения провода согласно ПУЭ. |  | 41400 | 5000 | 5050 | 5100 | 5150 | 5200 | 5250 | 5300 | 5350 | Повышение безопасности и стабильности сетей, уменьшение количества аварий и отключений. Повышение качества оказываемых услуг по электропередаче |
|  | Реконструкция существующих КЛ | Снижение технических потерь,улучшение качества электроснабжения | Замена изношенных КЛ на КЛ из шитого полиэтилена |  | 24400 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 | 3350 | Повышение безопасности и стабильности сетей, уменьшение количества аварий и отключений. Повышение качества оказываемых услуг по электропередаче |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программа реконструкции и модернизации (замена отключающего устройства) | Снижение аварийности, техническое перевооружение |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение потерь |
|  | Программа реконструкции и модернизации (замена ПРГ) | Снижение аварийности, техническое перевооружение |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Возможность подключения новых потребителей |
|  | Программа реконструкции и модернизации (замена отключающего устройства) | Снижение аварийности, техническое перевооружение |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | Снижение потерь |
|  | Программа реконструкции и модернизации (замена ПРГ) | Снижение аварийности, техническое перевооружение |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | Возможность подключения новых потребителей |
|  | Программа реконструкции и модернизации (замена отключающего устройства) | Снижение аварийности, техническое перевооружение |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | Снижение потерь |
|  | Программа реконструкции и модернизации (замена ПРГ) | Снижение аварийности, техническое перевооружение |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | Возможность подключения новых потребителей |
|  | Программа реконструкции и модернизации (замена отключающего устройства) | Снижение аварийности, техническое перевооружение |  | Собственные средства |  |  |  | + |  |  |  |  |  | Снижение потерь |
|  | Программа реконструкции и модернизации (замена ПРГ) | Снижение аварийности, техническое перевооружение |  | Собственные средства |  |  |  | + |  |  |  |  |  | Возможность подключения новых потребителей |
|  | Программа реконструкции и модернизации (замена отключающего устройства) | Снижение аварийности, техническое перевооружение |  | Собственные средства |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Снижение потерь |
|  | Программа реконструкции и модернизации (замена ПРГ) | Снижение аварийности, техническое перевооружение |  | Собственные средства |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Возможность подключения новых потребителей |
|  | Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование контейнерных площадок, включая – Реконструкцию, ремонт и возведение новых. |  |  | 7546 |  | 700 | 770 | 847 | 857 | 942 | 1036 | 1140 | 1254 |  |
|  | Обслуживание и ремонт спецтехники, приобретение новой. |  |  | 22072 |  | 1500 | 1650 | 5150 | 1815 | 1996 | 5350 | 2196 | 2415 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2200 | 2420 | 5997 | 2672 | 2938 | 6386 | 3336 | 3669 |  |

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий. Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании Законов Воронежской области, нормативно-правовых актов муниципального образования, утверждающих бюджет. Предоставление субсидий из областного бюджета, бюджетам муниципальных образований Воронежской области осуществляется в соответствии с Правилами, устанавливаемыми Субъектом РФ.

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения;

- обеспечение возможности строительства и ввода в эксплуатацию систем газоснабжения по частям.

Реализация программных мероприятий в сфере захоронения (утилизации) ТБО обеспечит улучшение экологической обстановки.

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

6.1 Объемы и источники инвестиций

При рассматриваемой форме реализации инвестиционных проектов наиболее эффективными по критерию минимизации стоимости ресурсов для муниципального образования будут являться механизмы их финансирования:

• с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных проектов или оплаты процентов по заемным средствам):

– федеральный бюджет;

– областной бюджет;

– местный бюджет;

• с привлечением внебюджетных источников:

– за счет платы (тарифа) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;

– надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

– привлеченные средства (кредиты);

– средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов).

Иные механизмы финансирования инвестиционных проектов предполагают включение в расходы на их реализацию платы за привлечение заемных средств инвесторов (кредитных организаций), увеличивая стоимость ресурсов для потребителей.

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий. Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данных задач является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

Данные о динамике тарифов на коммунальные услуги представлены в таблицах:

Таблица 22 - Тарифы на теплоснабжение

| Начало действия тарифа | 01.01. 2016 | 01.07. 2016 | 01.01. 2017 | 01.07. 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия (руб/Гкал) | 1823,20 | 1867,26 | 1867,26 | 2065,28 |
| Теплоноситель(руб/м3) | 155,23 | 160,26 | 160,26 | 169,99 |

Таблица 23 - Тарифы на водоснабжение.

| Период | Тариф, руб/куб.м. (без НДС) | Тариф для населения, руб/куб.м. (с НДС) |
| --- | --- | --- |
| с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. | 29,35 | 34,63 |
| с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. | 30,90 | 36,46 |
| с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. | 30,90 | 36,46 |
| с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. | 32,15 | 37,94 |
| с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. | 32,15 | 37,94 |
| с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. | 33,27 | 39,26 |

Таблица 24 - Тарифы на водоотведение.

| Период | Тариф, руб/куб.м. (без НДС) | Тариф для населения, руб/куб.м. (с НДС) |
| --- | --- | --- |
| с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. | 18,51 | 21,84 |
| с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. | 20,10 | 23,72 |
| с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. | 20,10 | 23,72 |
| с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. | 20,90 | 27,66 |
| с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. | 20,90 | 27,66 |
| с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. | 21,63 | 25,52 |

Таблица 25 - Тарифы на утилизацию (захоронение) ТБО.

| Год | Объем вывезеных отходов (тыс. куб.метров) | тариф | Надбавка к ЭОТ (по инвестиционной программе) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2016 год | 1432 | 2,3 руб/м.кв. (для МКД) 50,79 руб/чел. (для ИЖС) |  |

Для всех категорий  потребителей услуг установлен единый  тариф.

Информация об объемах и источниках инвестиций по каждому проекту приведена в таблице 26.

Таблица 26 - Информация об объемах и источниках инвестиций по проектам программы

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Всего финансирование, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Собственные средства | Иные средства |
|  | Водоснабжение | 116034 | - | 15000 | 2000 | 99034 | - |
|  | Водоотведение | 69484 | - | 40000 | 3000 | 26484 | - |
|  | Электроснабжение | 146817 | - | 15000 | 2000 | 146800 | - |
|  | Газоснабжение | Соб. средства | - | - | - | Соб.средства | - |
|  | Теплоснабжение | 107039 | - | 10000 | 1000 | 96039 | - |
|  | Вывоз ТКО | 29618 | - | - | - | 29618 | - |

6.2 Краткое описание форм организации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

• проекты, реализуемые действующими организациями на территории муниципального образования;

• проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

• проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

• проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, утилизации ТБО.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяется структурой источников финансирования мероприятий и степенью участия организаций коммунального комплекса в их реализации.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться на совокупной оценке следующих критериев:

• источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, внебюджетный);

• технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;

###### • экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 г. № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения планируется реализовать за счет внебюджетных источников. Возможность реализации инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения с привлечением сторонних инвесторов на конкурсной основе должна рассматриваться с учетом условий договоров аренды имущественного комплекса.

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

###### Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения планируется реализовать за счет внебюджетных источников и технологически связанных с инфраструктурой действующих на территории муниципального образования территориальных сетевых организаций.

###### Исходя из приведенных условий инвестиционные проекты, реализуемые в системе электроснабжения муниципального образования, целесообразно осуществлять действующими сетевыми организациями.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001 г. № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

###### Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ

«О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 г. № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 г. № 264-э/5.

6.3 Прогноз расходов населения на коммунальные услуги

Доля расходов населения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в каждом конкретном году рассчитывается по фактическим статистическим данным, содержащимся в форме 22-ЖКХ (сводная) конкретного муниципального образования, а также статистическим данным о его социально-экономическом развитии (в части численности населения и среднедушевых доходов населения).

Согласно Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» оценка доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги по критерию«доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» проводится путем сопоставления прогнозируемой доли расходов средней семьи (среднего домохозяйства) на жилищно-коммунальные услуги (а в их составе на коммунальные услуги) в среднем прогнозном доходе семьи со значением соответствующего критерия.

Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению.

###### При определении критерия доли расходов на жилищно-коммунальные услуги, а в их составе на коммунальные услуги в конкретных субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях учитываются среднедушевые доходы населения в них, а также обеспеченность коммунальными услугами и особенности их предоставления.

7. Управление программой.

Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.

Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Заказчиком Программы является администрация городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области. Ответственным за реализацию Программы является администрация городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области.

Программа реализуются администрацией городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области, а также предприятиями коммунального комплекса муниципального образования, в том числе теплоснабжающей организацией и субъектами электроэнергетики муниципального образования.

Основными функциями администрации городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области по реализации Программы являются:

• оценка эффективности использования финансовых средств;

• вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы;

• реализация мероприятий Программы;

• подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

• организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

• обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области и организаций, участвующих в реализации Программы;

• мониторинг и анализ реализации Программы;

• сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

• осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

• осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы.

В рамках осуществляемых полномочий администрация городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования, бюджета Воронежской области, а также средств организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками организаций коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства регионального и федерального бюджетов в рамках финансирования региональных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год.

Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников.

Внесение изменений в Программу (корректировка Программы) осуществляется по итогам анализа отчета о ходе выполнения Программы путем внесения изменений в соответствующее Решение Совета депутатов муниципального образования, которым утверждена Программа

Корректировка Программы осуществляется в случаях:

• отклонений в выполнении мероприятий Программы в предшествующий период;

• приведения объемов финансирования Программы в соответствие с фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;

• снижения результативности и эффективности использования средств бюджетной системы;

• уточнения мероприятий, сроков реализации, объемов финансирования мероприятий.